### illmod Trioplex

### isepaisuv tihend

### illmod Trioplex

on impregneeritud, eelnevalt kokkusurutud tihenduslint, mida on alates 1965 aastast  kasutatud kõikvõimalike ehitusvuukide vihmakindlaks muutmiseks.

KIRJELDUS

illbruck illmod Trioplex on eelnevalt kokkusurutud ja impregneeritud multifunktsionaalne iseliimuv vuugitihend, mis on välja töötatud eeskätt akende ja uste kiireks ja energiasäästlikuks paigaldamiseks. illbruck illmod trioplexi kasutatakse ka erinevate ehitusvuukide ja liidete tihendamiseks, materjal tagab soojusisolatsiooni kogu paigaldussügavuse ulatuses. illmod trioplex’i  aurudifusioon on lahendatud põhimõttel „sees tihedam kui väljas”.

MATERJAL

Pehme, avatud pooridega polüuretaanvaht, mis on impregneeritud süttimist takistava tehisvaiguga. Suurepärased aurudifusiooni omadused on saavutatud külgpindade impregneerimisega.

VÄRV

Antratsiit, sisekülg helehalli pulberkattega.

TOOTE EELISED

- 10-aastane garantii kasutamisel ”i3” aknapaigaldussüsteemides

- vihmaveekindel  rõhuni >600 Pa

- UV-kindel, auru läbilaskev

TIHENDITE MÕÕDUD

| Tellimis-nr: 481-3- | Akna paigaldus-sügavus4 mm | Vuugi laius mm | m/rull | m/kastis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5200 | 601 | 5-10 | 9,0 | 36,0 |
| 5201 | 702 | 5-10 | 9,0 | 27,0 |
| 5202 | 803 | 5-10 | 9,0 | 27,0 |
| 5205 | 601 | 7-15 | 6,0 | 24,0 |
| 5206 | 702 | 7-15 | 6,0 | 18,0 |
| 5207 | 803 | 7-15 | 6,0 | 18,0 |
| 5210 | 601 | 10-20 | 4,5 | 18,0 |
| 5211 | 702 | 10-20 | 4,5 | 13,5 |
| 5212 | 803 | 10-20 | 4,5 | 13,5 |

TEHNILISED ANDMED

|  | DIN | Klassifikatsioon |
| --- | --- | --- |
| Ehitusmaterjali klass | 4102 | B2 |
| Soojusjuhtivus | 52 612 | λ = 0,048 W/m · K |
| Soojusläbivustegur (U-tegur) akna paigaldussügavusel 60 mm akna paigaldussügavusel 70 mm akna paigaldussügavusel 80 mm |  | 0,8 W/(m2 · K) 0,7 W/(m2 · K) 0,6 W/(m2 · K) |
| Aurudifusiooni takistustegur | EN ISO 12 572 | μ<100 |
| Aururõhu erinevus |  | sees tihedam tänu külgpindade impregneerimisele |
| Vuukide läbilaskvus | EN 1026 | a ≤ 0,1 m3/[h · m · (daPa)n] |
| Lausvihma tihedus | EN 1027 | 600 Pa |
| Müratakistus | EN ISO 717-1 | 45 dB 10 mm vuugis |
| Sobivus tavaliste ehitusmaterjalidega | 18542 | vastavalt BG1, lahustite või plastifikaatoriga toodete suhtes viia läbi sobivustest |
| Temperatuurikindlus |  | -30 °C kuni +80 °C |
| Säilivusaeg |  | 6 kuud |
| Ladustamistemperatuur |  | +1 °C kuni +20 °C |

Mõõtmete tolerantsid vastavalt DIN 7715 P3.

1 Tihendi laius: 58 mm

2 Tihendi laius: 66 mm

3 Tihendi laius: 77 mm

4 illmod trioplex peab akna paigaldussügavuse täielikult katma

# Text boxes

Põhilised eelised

- vee- ja tuulekindel, suurepärased soojusisolatsiooni omadused.

- paigaldatav sõltumata ilmastikuoludest.

- lihtne ja efektiivne akende tihendamine.

- vastab Saksa Kvaliteedikontrolli ja Tähistamise Instituudi (RAL) nõuetele.

.