# Tehnilised andmed

## PRIMER  100  -  KRUNT

# Toote kirjeldus

Krunt Primer 100 on polüuretaanil põhinev universaalne krunt poorsetele pindadele.

# Omadused

Vedelik, lihtne kasutada.

Sobib kasutamiseks silikoon-, polüuretaan- ja polüsulfiidhermeetikutega.

# Kasutamine

Kõikide poorsete pindade kruntimine.

Paisumisvuugid.

Poorsete materjalide ühenduskohad niisketes tingimustes.

# Värvused ja pakend

Värvus : läbipaistev

Pakend : 250 ml või 1 l metallpurk

# Säilivusaeg

6 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 kuni +25ºC.

# Tehnilised näitajad

Sideaine : polüuretaan

Konsistents : vedelik

Kõvenemissüsteem : niiskuse toimel

Kuivamise aeg : ~ 60 min. (20ºC/65% suhtelist niiskust)

Tihedus : 1,03

Leektäpp : 24ºC

Keemispunkt : 80ºC

Erikulu : ~ 5 m² /liitrist.

# Pinnad

Materjal : kõik poorsed pinnad.

Nõuded pinnale : puhas, kuiv,tolmu ja rasvavaba.

# Pinnale kandmine

Meetod : pintsliga

Temperatuur  : +5 kuni +25ºC

Puhastamine : white spirit vahetult peale pinnale kandmist

Soovitus : enne hermeetiku paigaldamist oota vähemalt 60 min. kuid mitte üle 4 tunni.

# Informatsioon transpordi jaoks

Maanteel : ADR : vaba

Merel : IMDG : 3.2

Õhus : ICAO/IATA-DGR : Pkg Group III

UN number :  1307

# Markeering

Sümbol : Xn – kahjulik

R-laused : 10, 20/21, 52/53, 66

S-laused : 2, 23, 24/25, 46, 61

Sisaldab : ksüleeni

# Ohutusnõuded

Täida tavalisi hügieeninõudeid.

Kasuta kindaid ja kaitseprille.

# Märkus

Kui krundi pinnale kandmisest on möödunud üle 4 tunni, tuleb enne hermeetiku kasutamist pind uuesti üle kruntida.