# Tehnilised andmed

SOUDALI  TULETÕKKE  PÜSTOLIVAHT

# Toote kirjeldus

Soudali tuletõkke püstolivaht on ühekomponetne isepaisuv püstoliga paigaldatav

polüuretaanvaht, mis omab tulekindluse klassi B1 (DIN 4102- osad 1,15,16 – Testi Sertifikaat  PZ IV/ 98 – 111 MPA Leipzig).

# Iseloomustus

Tulekindluse klass B1 (DIN 4102).

Paigaldatakse spetsiaalse püstoli abil.

Ei sisalda freooni ega tema ühendeid.

Vahuga täidetud ühendused kaitsevad suitsu ja gaasi eest.

Väga hea nake enamuse ehitusmaterjalidega v.a. PE ja PP.

Head soojus- ja heliisolatsiooni omadused.

Head liimivad omadused.

Väga head täite- ja siduvusvõime.

Hea stabiilsus (puuduvad kokkutõmbuvus ja järelpaisumine).

# Kasutamine

Ukse- ja aknaraamide tulekindlaks paigaldamiseks.

Tuld ja suitsu isoleerivates ühendustes vaheseinte, lagede ja põrandate juures.

Tühemike täiteks.

Katuseavade täiteks.

Torude ja kaablite läbiviikude täitmiseks.

Helikindlate ekraanide valmistamiseks.

Ukse- ja aknaraamide paigaldamiseks.

Katuse isolatsioon- ja konstruktsioonmaterjalide ühendamiseks.

Heliisolatsiooni kihina mootorite ümber.

Jahutussüsteemide isoleerimiseks.

# Pakend ja värvus

Värvus  :  punane

Pakend  :  750 ml aerosoolballoon vastava avamissüsteemiga.

Kvaliteet  :  tulekindluse klass B1 (DIN 4102 osa 1,15& 16).

# Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis, säilitamisel jahedas ja kuivas ruumis.

# Tehnilised näitajad

Sideaine  :  Polüuretaan

Konsistents  :  Stabiilne vaht

Kõvenemissüsteem  :  Niiskuse toimel

Kile teke pinnal  :  8 min. 20º C/ 60% suht. niiskuse juures

Kuivamisaeg  :  Tolmuvaba 20-25 min. pärast

Kõvenemise kiirus  :  3 tundi 50mm ribal

Vahu saagis  :  1000ml saab ca 35-40 l vahtu

Kokkutõmbuvus  :  puudub

Järelpaisumine  :  puudub

Tihedus  :  25 kg/m³ vabalt paisununa

Vahu struktuur  :  70 –80%suletud poore

Vastupidavus temperatuurile  :  -40º C kuni +90º C(kõvenenult)

Tulepüsivuse klass  :  B1 (DIN 4102 osa1,15&16)

Soojusjuhtivuse koef.  :  31mW/meter, Kelvin- DIN 52612

Vee absorbtsioon  :  ca 1% (mahu).

# Pinnad

Materjal  :  kõik materjalid peale PE ja PP.

Nõuded pinnale  :  puhas, tolmu-ja rasvavaba.

Ettevalmistus  :  pinna niisutamine parandab naket, kõvenemist ja vahu struktuuri.

# Kasutamise meetod

Vaht paigaldatakse spetsiaalse püstoli abil temperatuuril +5º C kuni +30º C. Puhastamiseks kasutada Soudal'i vahupuhastit.

# Informatsioon transpordi jaoks

Maanteel  :  ADR  : aerosol Class 2.5a RandNr 2201

Merel  :  IMDG  : Class 2, aerosol UN nr: 1950

Õhus  :  ICAO/IATA – DGR: aerosol, Pkg Grp III

UN nr.  :  1950 Class 2& 6,1

# Markeering

Sümbol  :  Xn- ohtlik, F- kergelt süttiv

R-lause  :  12, 20, 42/43, 36/37/38

S-lause  :  23,36/37/39, 38, 45, 51

Sisaldab  :  Difenüülmetaan-4,4' diisotsüanaati.

# Ohutusreeglid

Täida tavalisi hügieeninõudeid.

Kasuta kaitsekindaid ja prille.

Kõvenenud vaht eemalda ainult mehhaanilisel teel,ära kunagi kasuta põletamist.

# Muu info

Vaht sisaldab isotsüanaate. Tutvu valmistaja instruktsiooniga. Balloon on rõhu all. Kaitse teda otsese päikesevalguse eest ja väldi tema hoidmist ümbritseva keskkonna temperatuuril üle +50º C. Peale kasutamist ära põleta balloni ega torka temasse auku. Ära väljuta vahtu lahtise tule või kuumade pindade suunas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutamisel mitteküllaldaselt ventileeritavas kohas võib moodustada plahvatusohtliku segu õhuga.

# Märkused

Niisuta pindu enne vahu väljutamist,see parandab vahu struktuuri ja kiirendab kõvenemist. Kõvenenud vahtu tuleb kaitsta otsese UV kiirguse eest ülevärvimise või hermeetikuga (silikoon,hübriidpolümeer jne.) katmisega. Täida avad ainult osaliselt (50%), kuna kõvenemise käigus vaht paisub.